## Slide 1
PIC微机原理课程设计
指导老师：徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
2022.02.21

## Slide 2
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 3
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 4
PIC微机原理课程设计
使学生增进对单片机的感性认识，加深对单片机理论方面的理解。
使学生掌握单片机的内部功能模块的应用，如定时器/计数器、中断、片内存贮器、I/O口、串口通信、A/D转换等。
使学生了解和掌握单片机应用系统的软硬件设计过程、方法及实现，为以后设计和实现单片机应用系统打下良好基础。

## Slide 5
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 6
PIC微机原理课程设计
简易数字电压表的系统设计
烟雾感应器的系统设计
红外发射器的系统设计
红外接收器的系统设计
步进电机控制的系统设计
超声波测距仪的系统设计
2个8×8点阵LED广告屏的系统设计
电子时钟的系统设计

## Slide 7
PIC微机原理课程设计
简易数字电压表的系统设计——设计要求
系统功能
可测0~5V的8路（用A口的5路+E口的3路共8路模拟口）输入电压值；
在LED数码管上8路通道轮流显示；
单路选择显示；
系统硬件设计
单片机采用PIC16F877A
键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，和4个功能键依次是：各通道轮流显示键、单通道显示键、单通道向左滚动显示键、显示熄灭键。
有4位LED管，左边1位用于指示显示通道，右边3位显示电压值0~5V，保留到小数点后面2位。
系统软件设计
键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
LED动态显示程序；
各通道轮流显示，共显示8个通道，每通道显示5s；
单通道显示，仅显示指定通道电压，并保持到其他功能键按下；
单通道向左滚动显示，按下通道号，再按单通道向左滚动显示键，就可使信号从右向左滚动显示，显示5s后，再重新滚动进入；
显示熄灭键使正在显示的内容熄灭。

## Slide 8
PIC微机原理课程设计
烟雾感应器的系统设计——设计要求
系统功能
通过烟雾感应器模块接收外界的模拟信号，然后应用PIC的A/D采样口采集数据；
将采集到的数据经过算法计算出烟雾的浓度数据，通过3位LED数码管显示；
系统硬件设计
单片机采用PIC16F877A
键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，2个功能键依次是：开启烟雾采集键、显示停止键；通过键盘能够输入0~9的数字，并从显示数码管的右边依次滚动进入。
有3位LED管，采集处理后的数据依次从右边向左滚动进入，保留小数点后两位。
系统软件设计
键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
LED动态显示程序；
10位二进制模拟数据的采集和数据处理。

## Slide 9
PIC微机原理课程设计
红外发射器的系统设计——设计要求
系统功能
通过红外发射模块发射信号；
将发射的数据通过LED数码管显示；
系统硬件设计
单片机采用PIC16F877A
键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，和4个功能键依次是：点亮发射功能信号键、发射数据键、退格删除键、显示停止键。
有8位LED管，发射的8位数据依次从右边向左滚动进入。
系统软件设计
键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
LED动态显示程序；
发送方 --- 按下点亮发射功能信号键后，一个LED灯被点亮（表示进入发射模式），通过键盘输入要发射的8位数据，同时在数码管上显示，按下发射数据键进行发射。串口的输出数据和PWM产生的38K方波通过片外与门调制后驱动红外发射模块进行发射。

## Slide 10
PIC微机原理课程设计
红外接收器的系统设计——设计要求
系统功能
通过红外接收模块接收信号；
将接收的数据通过LED数码管显示；
没有接收数据1分钟后，通过键盘可以输入0~9的数字依次从LED数码管的右边向左边滚动进入。
系统硬件设计
单片机采用PIC16F877A。
键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，和3个功能键依次是：点亮接收功能信号键、接收停止键、显示停止键。
有8位LED管，接收的数据依次从右边向左滚动进入。
系统软件设计
键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
LED动态显示程序；
按下点亮接收功能信号键后，一个LED灯被点亮（表示进入接收模式） ，串口接收到红外接收模块解调后的数据进行译码，并将结果显示在数码管上，按下接收停止键后停止接收数据，指示灯熄灭。数码管从右到左滚动显示按键的信息。显示停止键可以让显示在数码管上的数字熄灭。

## Slide 11
PIC微机原理课程设计
步进电机控制的系统设计——设计要求
系统功能
  步进电机转速分为8级，依次是30 、60、90、120、150、180、210、240(r/min)。电机可实现正、反转，可通过键盘输入要求的转速。
电机的正反转（正转用镜像的C，翻转用C）和转速用LED管显示出来。
电机高速启动时有升速过程。
系统硬件设计
  单片机采用PIC16F877A
  键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，和5个功能键依次是：正转、反转、启动、停止、清屏。
有4个LED管，1位用于显示正、反转标识，3位用于显示电机转速。
系统软件设计
  键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)。
  LED动态显示程序。
  步进电机正、反转及升速程序。
  采用定时中断方式实现速度控制。

## Slide 12
PIC微机原理课程设计
超声波测距仪的系统设计——设计要求
系统功能
通过HC-SR04超声波测距模块将单片机发出的高电平加入40KHz的载波信号进行发送，通过接收外界的回响信号，传输给单片机进行数据处理；
单片机将处理的数据2cm-400cm的距离信息通过3位LED数码管显示。
系统硬件设计
单片机采用PIC16F877A；
键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，2个功能键依次是：启动测距信息键、显示停止键；通过键盘能够输入0~9的数字，并从显示数码管的右边依次滚动进入；
有3位LED管，接收处理后的数据依次从右边向左滚动进入。
系统软件设计
键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
LED动态显示程序；
发送和接收数据的处理。

## Slide 13
PIC微机原理课程设计
2个8×8点阵LED广告屏的系统设计——设计要求
系统功能
  逐字和图形显示
  向上滚动显示
  按键控制
系统硬件设计
  单片机采用PIC16F877A
  键盘为1×4行列式键盘，按键有4个功能键依次是：逐字和图形显示键、向上滚动显示键、清屏键。
系统软件设计
  键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
  逐字显示程序，显示4个字母“SCUT”，2个汉字“机电”，显示设计心形图案或者其它图案，最好有图案动态的显示，每字显示3s；
  向上滚动字符显示程序，每隔1s向上滚动1行；
  通过键盘按功能键进行显示模式的控制。

## Slide 14
PIC微机原理课程设计
电子时钟的系统设计——设计要求
系统功能
  在LED显示器上显示时、分、秒和毫秒。
  可通过键盘修改时、分、秒值，毫秒每次设定后从00开始启动。
  可通过键盘设定定时时间，实现定时“闹铃”，时间到用一个发光二极管输出1s的方波信号进行指示，没有清定闹的情况下，延时10秒钟自动关闭定闹显示。也可以自行发挥用一些发光二极管或者蜂鸣器奏出美妙的乐章。
系统硬件设计
  单片机采用PIC16F877A
  键盘为4×4行列式键盘，按键设有10个数字键0……9，和6个功能键依次是：校时/定闹、时、分、秒、清定闹、回车。
系统软件设计
  键盘管理程序(包括键扫描、键处理程序)；
  LED动态显示程序；
  定闹时间设定与校时程序，设定时间时，相应的字符要闪烁；
  “闹铃”程序；
  采用定时中断实现计时。

## Slide 15
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 16
PIC微机原理课程设计
课程设计报告写作要求
华南理工大学本科课程设计任务书
和设计报告模板。

## Slide 17
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 18
PIC微机原理课程设计
教学周 | 学时安排 | 学习单元名称 | 主要教学内容 | 作业 | 授课教师
第一周 | 星期一-星期二 | 课程设计系统电路的原理图设计 | 指导老师指导学生根据给定的题目利用Altium Designer软件设计出原理图 | 要求每组同学提交原理图 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
第一周 | 星期三-星期四 | 课程设计系统电路的印制板图设计 | 指导老师指导学生根据原理图和元器件的封装，利用Altium Designer软件设计出印制板图 | 要求每组同学提交印制板图 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
第一周 | 星期四-星期五 | 课程设计电路板制作 | 指导老师指导学生制作电路板 | 要求每组同学完成电路的制作 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
第二周 | 星期一-星期二 | 编写程序和系统电路调试 | 指导老师指导学生根据老师给定的题目和前面原理图的设计，设计整个系统程序的流程图。指导学生用C语言编写程序和调试电路。 | 要求每组同学提交编写的程序流程图 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
第二周 | 星期三-星期四 | 系统的软硬件调试和写课程设计说明书 | 指导老师指导学生用MPLAB X IDE仿真软件调试程序。最好先用PROTEUS软件进行软硬件联调，最后完成实物电路板的软硬件联调。指导学生编写课程设计说明书。 | 要求每组同学提交程序调试过程的录制视频。 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞
第二周 | 星期五 | 编写课程设计说明书，并进行答辩。 | 指导老师指导学生编写课程设计说明书，并对课程设计内容进行答辩。 | 要求每位同学提交课程设计任务书和课程设计说明书 | 徐静、江伟、姜长城、马迎、杨丽新、陈泽飞

## Slide 19
PIC微机原理课程设计
课程设计目的
课程设计内容和要求
课程设计报告写作要求
课程设计时间安排
课程设计成绩评定

## Slide 20
PIC微机原理课程设计
评定办法：
演示设计的系统30%；回答教师提出的问题20%；课程设计报告40%；考勤情况10%。
评定成绩：
按照五级制给出成绩。
上交课程设计的资料：
调试好的电路板（要求现场演示）；
一张A4的电路原理图和一张A4印制板图；
课程设计任务书；
课程设计说明书。（严格按照样板格式排版，不合格的要重新整理后提交，迟交要扣分）